Vježba – struja

(n

(ne zadaci, nega struja ()

- U strujnom krugu ampermetrom očitamo struju od 400 mA. Koliki naboj proteče vodičem strujnoga kruga za 1 min?

- Ampermetrom očitamo struju u strujnom krugu od 0.5 A. Za koje će vrijeme presjekom vodiča tim strujnim krugom proteći naboj od 6 C?

- Koliki je električni napon između polova izvora ako se za razdvajanje 10 C naboja obavi rad od 2.5 J?

- Koliko se energije uloži za razdvajanje 600 C naboja ako se želi dobiti izvor napona 12 V?

- Na polovima baterije je napon 4.5 V. Za stvaranje takvoga napona na krajevima baterije uloži se 5 kJ kemijske energije. Kolika je razlika u količini naboja baterije?

- Koliko baterija, napona 1.5 V svaka, treba i kako ih spojiti da se dobije napon izvora 12 V?

- U električnu igračku Ivana treba uložiti četiri serijski spojene baterije svaku napona 1.5 V. Koliki je napon koji pokreće elektromotor igračke? Koliki bi bio napon kada bi se iste baterije spojile paralelno? U čemu bi bila razlika spoja baterija jednim, odnosno drugim načinom?

- Električna se struja u strujnome krugu grana u tri grane u kojima su spojene jednake žaruljice. Kolika je električna struja u glavnome strujnom krugu ako je ampermetrom izmjerena električna struja jedne grane od 200 mA? Kako će se promijeniti električna struja glavnoga strujnoga kruga kada se još jedna žaruljica jednakih karakteristika priključi paralelno s ostalim žaruljicama? Izračunajte električnu struju u tom slučaju.

- Nacrtajte U-I karakteristiku koristeći sljedeće podatke dane u tablici. Koji su rezultati mjerenja električnog napona i električne struje za otpornik stalnoga otpora?

| U/V | 2 |  | 10 |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A |  | 0.5 | 0.2 | 10 |  |
| R/ |  |  |  |  |  |

Za ovaj vodič vrijedi Ohmov zakon.

- Ako se u strujni krug s izvorom napona od 12 V spoji žaruljica, njom teče struja od 400 mA. Koliki je otpor žaruljice?

- Na žaruljici je naznačeno 4.5 V / 0.3 A.

- Kolika je snaga žarulje kada sja punim sjajem?

- Koliki je otpor žarulje?

- Koliko je takvih žarulja priključeno na napon od 210 V ako sve sjaje punim sjajem?

- Snaga grijača kuhala pri naponu od 220 V je 330 W.

- Kolika električna struja teče strujnim krugom?

- Koliki je otpor grijača?

- Koliki je rad električne struje obavljen ako je u strujnom krugu ampermetar pokazivao vrijednost  0.5 A, voltmetar vrijednost  7.5 V i žaruljica je svijetlila 3 minute?

Sretno s učenjem!!!